Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót

Na wykonanie wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach ul. Roździeńska 25

# I. Przedmiot zamówienia

Remont obejmuje wymianę 7 sztuk okien drewnianych na okna z profili PCV.

Wymianę stolarki okiennej należy przeprowadzić z maksymalną starannością i ograniczeniem  uszkodzeń. Należy dostarczyć i zamontować okna  o profilach minimum trzykomorowych  w kolorze białym.

Ościeżnice  i ramki skrzydeł  rozwieralnych  wzmocnione wkładką z blachy stalowej minimum 1,5 mm ,zabezpieczone przed korozją.

Skuteczny system odprowadzania wody z przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą. Okucia obwiedniowe z najazdem skrzydeł rolkowym. Okucia winny posiadać system mikrowentylacji. W .skrzydłach należy zamontować szyby zespolone , jednokomorowe ,współczynnik  przenikania ciepła  U+1,1 W/m2 K. Wycena okien winna obejmować zamocowanie podokienników wewnętrznych z konglomeratu marmurowego . Ościeża  wewnętrzne  należy pomalować po przygotowaniu podłoża  farbami emulsyjnymi  w kolorze białym

2..Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

3.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

4.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

# 5.Wymagania ogólne

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne ,świadectwa , deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego , a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje  użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem , że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

Uniwersytet Śląski nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien dołączyć do ofert informację gdzie będzie składowany gruz, kto będzie go przewoził i składował.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

Roboty  należy  prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami” Prawa Budowlanego”, BHP , p.poż , z uwzględnieniem norm technicznych oraz technologii wykonania robót.

Wszystkie wymiary okien wykonawca powinien sprawdzić na budowie przed wykonaniem okien zamiennych.

Oferta  winna być  wyceniona według  norm określonych w KNR WACETOB  2 – 02 rok wydania  2000wydanie IV poprawione zgodnie z nakładami podanymi w przedmiarze  robót pozycja nr 2

W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów , maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki będą traktowane jako błędnie sporządzone kalkulacje.

Szkoła zabezpiecza dostęp  do wody i energii elektrycznej nieodpłatnie do celów wykonania przedmiotowego zamówienia.